## Slide 1
-јавна презентација-
Пожаревац, 30.01.2025.

## Slide 2
    Правни основ
Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/09...62 /23.) којим је прописано у члану 25, став 2. за јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, да се планови генералне регулације обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.
чланови 23 и 24. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС, бр. 32/19) којима је прописана садржина плана генералне регулације; и
Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 3“ (Сл. гласник града Пожаревца, бр. 8/15).
Други прописи који уређују области: изградње и уређења простора и заштита животне средине и др.
Плански основ
Генерални урбанистички план Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 13/14);
Просторни план града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, бр. 10/12);
Измена и допуна Просторног плана града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/2019),
Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Сл. гласник РС“, бр. 1/13 и 20/18); и Измене и допуне („Сл. гласник РС“, 20/2018)
Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 8/15).
Просторни план посебне намене државног пута ДП IБ-33 аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац ("Службени гласник РС", бр. 7 од 3. фебруара 2021, 11 од 14. фебруара 2024.)

## Slide 3: ОБУХВАТ ПЛАНА
Планско подручје је укупне површине око 947,50 hа на територији Града Пожаревца (КО Пожаревац и КО Драговац).

## Slide 4: ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Доминираjу пољопривредне површине (око 65%)
Комплекс Ергеле „Љубичево“ и водоизвориште „Кључ“ са заштитним зонама
Шуме и остало зеленило - око комплекса Ергеле „Љубичево“, изворишта „Кључ“ и порeд обала реке Велике Мораве
Прострaну површину заузима река Велика Морава са десном обалом и одбрамбеним насипом.
Насеље Љубичево и неколико мањих стамбених групација
Постојећи садржаји из области пословања, укључујући производњу и услуге, налазе се непосредно поред и са директним прикључењем на државни пут ДП IБ реда број 33
Добра која уживају претходну заштиту су: Комплекс ергеле Љубичево и Љубичевски железнички мост.
Део пољопривредног земљишта у западном делу (брањеног) подручја заузет је за експлоатацију шљунка и песка, као и део приобаља Велике Мораве у небрањеном делу

## Slide 5: ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

## Slide 6: ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Намена простора | Површина (ha)
А. ПОВРШИНЕ СА ЈАВНОМ НАМЕНОМ | 399,52
река Велика Морава | 14,08
одбрамбени насип и одржавање насипа | 21,10
површине у инундационом подручју | 205,89
локација „Моравска лагуна“ | 0,81
водоизвориште „Кључ“ са заштитним појасом | 69,08
саобраћајне површине | 22,90
потцелина Ергелa у комплексу „Љубичево“ | 65,66
туристичко-рекреативна потцелина у комплексу „Љубичево“ | -
уређене зелене површине и шума у комплексу „Љубичево“ | (20,66)
Б. ПОВРШИНЕ СА ОСТАЛОМ НАМЕНОМ | 547,98
становање у приградским зонама | 23,89
становање у функцији туризма | 4,61
производња, пословање и услуге | 15,64
пољопривредне површине | 206,72
експлоатација шљунка у брањеном подручју | 37,13
језера, баре | 9,17
туристички објекти | 4,52
пољопривредне површине у функцији Ергеле , шума | 225,64
Укупно: | 947,50

## Slide 7: ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Основна концепција просторног развоја на Планском подручју прилагођена је:
релативно великом просторном обухвату Плана генералне регулације
постојећој намени простора
заштити изворишта „Кључ“
функцији и даљем развоју Комплекса „Љубичево“
развоју пословања и услуга у појасу поред државног пута
планираном развоју туризма, спорта и рекреације
ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ
Просторна целина 1: Комплекс „Љубичево“ (Потцелина 1–туристичко-рекреативни део; и Потцелина 2 – Ергела „Љубичево“ )
Просторна целина 1а: Пољопривредно земљиште у функцији Ергеле (Потцелине 1а.1 и 1а.2);
Просторна целина 2: Водоизвориште „Кључ“;
Просторна целина 3: Пословање, производња и услуге (блокови: 3.1-3.28);
Просторна целина 4: Насеље Љубичево (блокови 4.1-4.4);
Просторна целина 5: Становање у функцији туризма (блокови 5.1-5.4);
Просторна целина 6: Пољопривредне површине (Потцелине 1, 2 и 3);
Просторна целина 7: Туризам и рекреација - зона водне и шумске рекултивације;
Просторна целина 8: Одбрамбени насип поред десне обале реке Велике Мораве;
Просторна целина 9: Шумске и пољопривредне површине у инундационом подручју; и
Просторна целина 10: Локалитет „Моравска лагуна“.

## Slide 8: ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ

## Slide 9: ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА

## Slide 10: ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА
Површине и објекти јавне намене
река;
насип;
инундационо подручје;
излетиште;
водоизвориште;
ергела,
зона водне рекултивације,
саобраћајне површине.
Површине осталих намена
становање;
пословање, производња и услуге;
пољопривредне површине.

## Slide 11: ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА
Намена простора | Постојећа (ha) | Планирана (ha)
А. ПОВРШИНЕ СА ЈАВНОМ НАМЕНОМ | 445,82 | 518,63
река Велика Морава | 14,08 | 14,08
одбрамбени насип, одржавање насипа и друге водопривредне делатности | 21,10 | 23,00
Шумске, пољопривредне и водне површине у инундационом подручју - производња биомасе | 205,89 | 203,80
локација „Моравска лагуна“ | 0,81 | 2,90
водоизвориште „Кључ“ са заштитним појасом | 69,08 | 74,27
туристичко–рекреативна површина (рекултивација деградираног земљишта) | - | 31,08
експлоатација шљунка | 37,13 | -
језера, баре | 9,17 | 22,31
потцелина Ергелa у комплексу „Љубичево“ | 65,66 | 43,15
туристичко-рекреативна потцелина у комплексу „Љубичево“ | - | 33,54
уређене зелене површине и шума у комплексу „Љубичево“ | (20,66) | (17,92)
саобраћајне површине | 22,90 | 70,50
Б. ПОВРШИНЕ СА ОСТАЛОМ НАМЕНОМ | 613,64 | 558,95
становање у приградским зонама | 23,89 | 12,50
становање у функцији туризма | 4,61 | 7,06
пословање, производња и услуге | 15,64 | 101,26
пољопривредне површине | 206,72 | 105,15
туристички објекти | 4,52 | -
пољопривредне површине у функцији Ергеле , шума | 225,64 | 202,90
Укупно | 947,50 | 947,50

## Slide 12: ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Општа правила уређења /регулације, нивелације, парцелације/ примењују се на целом обухвату Плана, уколико посебним правилима није другачије одређено. За делове обухвата који ће бити предмет даље урбанистичке разраде, општа правила уређења имају усмеравајући карактер.
Регулација простора на подручју Плана обезбеђује заштиту јавног интереса и резервацију површина за јавне намене.
Облик и површина блокова дефинисани су регулационим линијама, по постојећој катастарској парцелацији и саобраћајној регулацији јавних саобраћајних површина.
У оквиру регулационих линија јавних саобраћајница, дозвољена је искључиво изградња објеката инфраструктуре и уређење јавних зелених површина. Сви постојећи објекти у оквиру регулационих линија јавних саобраћајница планирани су за уклањање, а до привођења простора планираној намени дозвољено је искључиво њихово текуће одржавање.
Планирана регулација урађена је уз максимално поштовање постојећег стања. Није дозвољено проширивање блокова на рачун јавне површине (саобраћајнице).
Нове јавне саобраћајне површине планиране су тако да њихова реализација захтева најмањи могући обим рушења постојећих објеката.

## Slide 13: ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
У случајевима формирања регулационе линије на делу јавне намене и јавне својине, задржава се постојећа, катастарска регулација и грађевинска линија примењује се из Плана.
Услови за формирање грађевинске парцеле дати за директну примену, а који се односе на минималну површину и најмању ширину фронта грађевинске парцеле, не примењују се на већ изграђене парцеле,
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
Изузетно, дозвољен је посредан приступ грађевинске парцеле на јавну саобраћајну површину, преко сукорисничке површине.
Минималне димензије грађевинских парцела за сваку планирану намену, дате су у посебним правилима грађења.

## Slide 14: ПАРЦЕЛАЦИЈА ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА

## Slide 15: ПАРЦЕЛАЦИЈА ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА

## Slide 16
Услови за уређење и изградњу објеката јавне намене:
Саобраћајних површина и објеката
Инфраструктурних мрежа и објеката
Комплекс „Љубичево“
Комплекс изворишта „Кључ“
Заштита простора у обухвату комплекса „Љубичево“ и комплекса изворишта „Кључ“
Услови за прикупљање и одношење отпада
Услови и мере заштите културних добара и културног наслеђа
Услови и мере заштите природних добара и животне средине
Услови и мере за обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност
Посебни услови приступачности
Услови и мере за уређење простора за ванредне ситуације
  ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

## Slide 17
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Коришћење инундационог простора и водног земљишта
  ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

## Slide 18: ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПРИМЕНУ – УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Урбанистички параметри (индекс заузетости простора, спратност објекта и други услови грађења објекта и уређења грађевинске парцеле) заједно са графичким приказима служе за директну примену Плана генералне регулације, на основу којих надлежни орган може издати информацију о локацији и локацијске услове, као и грађевинску дозволу.
Нивелациона и регулациона решења
Обим планиране изградње и комунално уређење простора
Правила парцелације и препарцелације и услови за формирање грађевинских парцела са јавном наменом
Уређење зелених површина
Локације за марину, путничко пристаниште и спортски аеродром

## Slide 19: ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПРИМЕНУ – УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Туризам, спорт и рекреација
1) Туризам и рекреација у зони рекултивације
У брањеном делу Планског подручја након рекултивације терена деградирaног експлоатацијом шљунка и песка предвиђено је уређење простора за туризам и рекреацију. Депресија настала од вађења шљунка и песка (површине око 13 ha), на основу одговарајуће студијске и техничке документације, била би уређена као вештачко језеро намењено спортовима и рекреацији на води. Потребно је повећати дубине постојеће депресије ( сада око 7 m) и уредити дно језера материјалима који спречавају дренирање воде у земљиште. Пројектом треба предвидети уређење обала језера са одговарајућим (монтажним) објектима за храну и пиће и партерним уређењем, мобилијаром за сунчање, седење и сл., контролу нивоа и квалитета воде у језеру, одржавање чистоће и спречавање приступа домаћим и дивљим животињама. Простор око језера уређује се као парковска површина у функцији спорта и рекреације. Мање депресије настале од експлоатације шљунка и песка треба попунити истим материјалом (шљунком).
Цео комплекс мора да буде ограђен. Паркирање аутомобила обезбедити ван ограђеног простора комплекса. 2) Локација „Маравска лагуна“
С обзиром да се налази у небрањеном делу водног земљишта, на тој локацији није дозвољена изградња трајних грађевинских објеката, већ је могуће уређење простора са мањим демонтажним објектима постављањем на јавној површини (киоска, надстрешница, шанка на отвореном) и спортско-рекреативним површинама у функцији основне намене простора. За све интевенције у простору потребна је дозвола надлежне водне институције.
Привремени садржаји у функцији туризма, спорта и рекреације односе се на мале угоститељске објекте са строго регулисаним поступањем са отпадним водама. Спортско-рекреативни терени обухватају плажу, терене малих спортова, терминале трим, бициклистичких, јахачких и риболовних стаза у оквиру инундационе зоне.

## Slide 20: ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПРИМЕНУ – УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Становање – становање у приградским зонама
(УП бр. 5.2.1./1) | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ПРИГРАДСКИМ ЗОНАМА
основна намена простора | породично становање
компатибилност намене | са породичним становањем компатибилни су садржаји из области пословања, трговине и других услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене однос основне и компатибилне намене у зони је у односу од 80% : 20%. површина парцеле минимална – 300,0 m2 – максимална 800,0 m2
индекс заузетости парцеле | индекс заузетости на парцели је до 40%
индекс изграђености парцеле | индекс изграђености на парцели је до 1,0
висина објекта | спратност до П+ 1+Пк.
услови за слободне и зелене површине | проценат слободних површина на парцели је мин. 60%, од чега су незастрте зелене површине мин. 40%
решење паркирања | паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору.
минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу и електричну енергију; до завршетка изградње градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката.

## Slide 21: ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПРИМЕНУ – УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Становање –становање у функцији туризма
УП бр. 5.2.1./2 | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА
основна намена простора | становање у функцији туризма
компатибилност намене | са становањем компатибилни су садржаји из области туризма, спорта и рекреације,пословања, трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку; однос основне и компатибилне намене у зони дефинисан је у пропорцији мин. 80% : макс. 20%, општа правила и параметри за све намене у зони су исти,
индекс заузетости парцеле | индекс заузетости на парцели је до 30%
површина парцеле | минимална површина – 300 m2, максимална 1500 m2
висина објекта | максимална спратност до П+ 2+ Пк.
број објеката на парцели | на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња једног главног објекта; други објекат се гради или реконструише постојећи као припадак главном у оквиру парцеле дозвољена је изградња гараже, као и надстрешнице, базена, стакленика и зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара
услови и формирање грађевинске парцеле | грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска парцела која испуњава услове дефинисане правилима парцелације и препарцелације; нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини од 12 m и минималну површину 300 m2
изградња нових објеката и положај објеката на парцели | грађевинску линију објекта поставити на мин. 3,0 m, у односу на регулациону линију саобраћајнице.
растојање од бочне границе парцеле | минимално растојање објеката са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од бочних граница парцеле је 4 m
архитектонско обликовање | објекте пројектовати у духу савремене архитектуре последња етажа се може извести као поткровље, мансарда или повучена етажа. Дозвољена је и градња вишеводног крова. висина назидка поткровне етаже износи максимално 1,60 m рачунајући од коте пада поткровне етаже до тачке прелома кровне косине; нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног покривача; мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста)
услови за ограђивање парцеле | парцеле се ограђују зеленом или металном транспарентном оградом
минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону, електроенергетску и телекомуникациону мрежу,
услови за слободне и зелене површине | минимални проценат слободних површина на парцели је 70%, од чега су незастрте зелене површине мин. 30%
решење паркирања | паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле

## Slide 22: ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДИРЕКТНУ ПРИМЕНУ – УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Производња, пословање и услуге
УП бр. 5.2.5. | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ПРОИЗВОДЊЕ, ПОСЛОВАЊА И УСЛУГА
основна намена | пословање и услуге
компатибилност намене | у оквиру површина намењених за пословање и услуге дозвољене су компатибилне намене: енергетски објекти, комунални инфраструктурни и саобраћајни објекти и становање у обиму до највише 20%, на појединачним парцелама у оквиру зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина, а остварује се применом УП за ту намену,
број објеката на парцели | у оквиру комплекса дозвољена је изградња више објеката, у складу са фунционалном организацијом и технолошким потребама. Дозвољена је и изградња посебних пратећих објеката, као што су рекламни стубови и сл., посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност, да не ометају функцију и сагледљивост објеката и да су прихватљиви у односу на животну средину.
услови за формирање грађевинске парцеле | минимална површина грађевинске парцеле је 500 m2, препоручена ширина фронта према јавној саобраћајној површини је 30 m, приступ парцеле јавној саобраћајној површини може бити непосредно или посредно, преко приступног пута минималне ширине коловоза 7,0 m.
проценат заузетости парцеле | проценат заузетости на парцели је до 60%
висина објекта | висина за објекте до слемена је до 9 m (изузетно и само у вези са посебним технолошким захтевима до максимално 18 m), са одговарајућим бројем етажа у односу на намену и технолошке потребе. дозвољава се да за поједине делове објекта (реперне делове, куле, рекламне паное, посебне делове конструкцие или техничке инсталације...) висина буде до 18 m, према технолошким потребама.
положај објекта у односу на регулациону линију | Објекте постављати у оквиру зоне грађења; мин. 5 m од регулационе линије главне саобраћајнице; у случају када је потребно формирати посебан паркинг за потребе посетилаца изван ограђеног простора 15 m
растојање од бочне и задње границе парцеле | препоручена растојања објекта од ивице парцеле су минимално ½ висине објекта, а уколико је објекат нижи од 12 m минимално удаљење од бочних и задње границе парцеле не може бити мање од 4 m
међусобно растојање објеката у оквиру парцеле | дозвољена је изградња више објеката на парцели; међусобно растојање је минимално 1/2 висине вишег објекта, а за објекте ниже од 8 m не може бити мање од 4 m, а у складу са технолошким потребама.
кота приземља | кота приземља се одређује у зависности од технолошких потреба,
правила и услови за интервенције на постојећим објектима | сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру дозвољених урбанистичких параметара; постојећи објекти на парцели чији индекс изграђености премашује дозвољени и/или није у складу са прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се дограђивати, већ је дозвољено само текуће и инвестиционо одржавање; ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за нову изградњу у овој зони; исто важи и у случају када су одступања настала услед промене регулације при реконструкцији саобраћајнице;
услови за слободне и зелене површине | минимално под уређеним зеленим површинама је 30% од чега су незастрте зелене површине минимално 20%
решење паркирања | паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркингу у оквиру парцеле.
архитектонско обликовање | објекат пројектовати у духу савремене архитектуре, користећи савремене квалитетне материјале и боје и принцип рационалности.
услови за ограђивање парцеле | грађевинске парцеле према улици и према суседним парцелама могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом до висине од 2,2 m (рачунајући од коте тротоара).
минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | нови објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону енергетску и телекомуникациону мрежу.

## Slide 23: СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
ДИРЕКТНА ПРИМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом генералне регулације утврђују се правила уређења и правила грађења за директну примену за делове Планског подручја за које није предвиђено доношење нових планова детаљне регулације или урбанистичких пројеката.
На основу утврђених правила уређења и правила грађења у Плану генералне регулације надлежни градски орган може да изда информацију о локацији или локацијске услове, односно, може да се покрене поступак за утврђивање јавног интереса и спровођење експропријације за планиране намене (локације) које су од јавног интереса.
ИНДИРЕКТНА ПРИМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПДР - Комплекс „Љубичево“
УП - просторне целине намењене туризму, спорту и рекреацији
На снази остаје План детаљне регулације водоизворишта „Кључ“.
Измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца примењују се директно за појас гасовода.
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац се спроводи директно у појасу регулације државног пута;
Просторни план се спроводи индиректно (овим планом генералне регулације) у обухвату заштитног појаса и појаса контролисане градње који улазе у обухват овог ПГР-а. У том обухвату, постоји могућност усаглашавања решења из овог ПГР након утврђивања коначног стања инфраструктурног коридора кроз измене и допуне ППППН. У случају измена и допуна плана вишег реда, примењиваће се правила уређења и правила грађења из плана вишег реда.

## Slide 24: СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

## Slide 25: Књига II: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА Свеска 2: ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖАРЕВАЦ 3 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

## Slide 28
Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења су ограниченог интензитета и просторних размера, што је потврђено кроз вишекритеријумску евалуацију планских решења.
Посебан допринос види се у односу на социо-економске циљеве СПУ који ће реализацијом предметног плана бити значајно изражени.
Планска концепција базира се на заштити простора и очувању квалитета животне средине, укључујући природну средину и културна добра.
Закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја:
Планом генералне регулације Пожаревац 3 и Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, анализирани могући утицаји планираних намена и предвидеђене одговарајуће планске смернице заштите и мере мониторинга, како би планиране активности биле у функцији реализације циљева одрживог развоја на предметном простору. У том контексту, предметни План генералне регулације сматра се у целости прихватљивим са аспекта могућих утицаја на животну средину.